Общество с ограниченной ответственностью «Печати Любые»

Адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3, стр. 3

Тел.: (495)137-50-03, +7(901)517-85-20, +7(901)578-92-46

Эл.почта info@pechati-lubye.ru

______________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КЛИШЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Файлы принимаются в векторе, в одной слой черно-белые, в формате Corel Draw(.cdr), с расширением .cdr, версия 12 или ниже. Возможны другие векторные форматы файлов в одной слой черно-белые и подготовка макета в других программах заведомо подразумевает под собой доработку.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕКТОРНЫМ ФАЙЛАМ

При подготовке векторных файлов для изготовления печатей и штампов необходимо соблюдать следующие требования:

- Оригинал-макет предоставляется в одном экземпляре, только в векторном формате и не должен содержать растровых изображений (картинок).

- Цвет изображения должен иметь состав 100% black. При этом черное – это гравируемое изображение (или текст). Макет должен быть в черно-белом исполнение. Объекты черного цвета будут вдавлены на клише, выпуклые на оттиске.

- Используемые в макете шрифты должны быть переведены в кривые.

- В макете должно быть соблюдено условие замкнутости линий.

- Минимальная высота символов (букв и цифр) должна быть 2 мм.

- Толщина линий должна быть не менее 0,3 мм.

- Рекомендуемый шрифт для текста Futura Round Demi, либо любой другой с округлым контуром.

ВАЖНО: чем тоньше линии, тем меньше глубина гравировки! Если вы хотите в итоге получить объемный и красивый оттиск, избегайте использования тонких линий, большого количества текста и элементов.

Рекомендации по подготовке макетов:

Определения: Объект это – буква, цифра линия, фигура.

- Проверка на правильность построения

  - Выделите всё (Ctrl + A)

  - Разгруппируйте (меню / Монтаж - Разгруппировать всё)

  - Объедините всё (меню / Монтаж - Объединить)

(Объединить и сгруппировать – не одно и тоже)

Если Вы видите не, то что, было до объединения, значит, макет построен неправильно,

Чтобы правильно построить макет, необходимо соблюдать приведенные ниже 8 правил.

Правило 1: Макет рисуется в 1 слой.

- Ищем ошибки в построении (1. удаление наложенных друг на друга одинаковых объектов)

  - Выделите всё Ctrl + A

  - Разгруппируйте всё (см. выше)

  - Выберите любой объект, нажмите Delete (удалить)

  - Выберите пункт меню правка – отменить удаление

  - Проделайте так с каждым объектом в Вашем макете

Если после удаления объекта – объект остался, значит, имело место наложение объектов.

Иначе говоря, два одинаковых объекта были наложены один на другой – это неправильно. Удалите лишние объекты (иногда их бывает больше чем 2 экземпляра, в этом случае Delete нужно нажимать на этом объекте до тех пор, пока он не удалиться, после чего 1 раз отменить удаление), так, чтобы каждого объекта осталось по одному экземпляру.

(см. ниже иллюстрацию 1)

| № | Не правильно | Правильно |
| --- | --- | --- |
|  | переместите объект в любую сторону, или удалите его, копия объекта остается на прежнем месте | переместив объект или удалив его, на его месте – пусто. |

Правило 2: Линии одного объекта не должны пересекаться.

- Ищем ошибки в построении (2. исключение пересечений линий)

  - Идем в меню Вид – каркас

  - Увеличиваем макет (слева на панели инструментов кнопка с изображением лупы)

  - Внимательно просматриваем все углы каждого объекта на предмет пересечения линий (см. иллюстрацию 2)

В случае обнаружения пересечения линий нужно либо разделить объекты, либо развернуть линии объекта таким образом, чтобы одна не проходила поверх другой, чаще всего пересечения встречаются в сложных объектах, а так же в символах, имеющих округлое начертание с «хвостом», например «а , 9 и т. п.»

| № | Не правильно | Правильно |
| --- | --- | --- |

Правило 3: Объекты не должны пересекаться или накладываться друг на друга.

- Ищем ошибки в построение (3. исключение пересечений объектов)

  - Идем в меню Вид – каркас

  - Увеличиваем макет (слева на панели инструментов кнопка с изображением лупы)

  - Внимательно просматриваем все объекты на предмет наложения одного на другой

(см. иллюстрацию 3)

В случае обнаружения наложения объектов нужно либо отодвинуть объекты друг от друга, либо разбить их на более мелкие отдельные объекты, либо объединить (выделив последовательно 2 объединяемых объекта, «держа нажатой клавишу Shift», после чего нажать кнопку «Соединить» на панели свойств (не путать с командой «Объединить»))

| № | Не правильно | Правильно |
| --- | --- | --- |
|  | Один объект лежит поверх другого | Объекты разделены. |

Правило 4: Объекты должны быть выполнены в кривых, без обводок,

толщина абриса должна быть = 0.

- Ищем ошибки в построение (4. исключение абрисов)

  - Выделяем всё Ctrl + A

  - Идем в меню монтаж – разгруппировать всё

  - Увеличиваем макет (слева на панели инструментов кнопка с изображением лупы)

  - Щёлкая мышкой по каждому объекту – смотрим на панели свойств толщину линий (толщину линии объекта также можно увидеть, кликнув на нем правой кнопкой мыши и выбрав пункт свойства)

В случае обнаружения объектов, толщина линий которых отлична от 0 (ноля) нужно либо выставить толщину линий этих объектов = 0.

Либо использовать команду меню (монтаж – преобразовать абрис в объект), после чего меню – вид – каркас, и удалить ненужные (оставшиеся после преобразования объекты) недопустимость использования линий толщиной> 0 связана с тем, что машина режет по вектору, и толщина линий при этом не учитывается.

Правило 5: Все кривые и линии каждого объекта должны быть замкнуты и состоят из внешнего и внутреннего контура.

- Ищем ошибки в построение (5. незавершенность объектов)

  - Выделяем всё Ctrl + A

  - Идем в меню монтаж – разгруппировать всё

  - Увеличиваем макет (слева на панели инструментов кнопка с изображением лупы)

  - Внимательно просматриваем все объекты на предмет разрыва линий (см. иллюстрацию 4)

В случае обнаружения объектов, линии которых не замкнуты, необходимо выбрать слева на панели инструментов – «инструмент формы», выделить 2 незамкнутые точки (держа нажатой клавишу Shift) и замкнуть кривую, используя соответствующую команду появившейся панели инструментов (вверху), можно просто перетащить одну точку разрыва на другую.

Далее уже замкнутую линию преобразовать абрис в объект, после чего удалить исходную линию, оставив только внешний и внутренний контур. Т.е линия состоит из 2векторов.

Для проточки круга -- необходимо кривую преобразовать в объект, затем удалите исходную кривую. Чтобы это всё увидеть- вам нужно сменить вид (вверху)-посмотреть, как бы в структуру (скелет макета)

--см рис. ниже вид "каркасе" и обычном виде. В данном примере показано в правом варианте- ошибка-  не преобразовали в объект внешнюю проточку (абрис) и она состоит лишь из одного круга, а должен быть двойной вектор.

| № | Не правильно | Правильно |
| --- | --- | --- |

Правило 6: Толщина всех частей объектов должна быть не менее 0,3 мм.

- Ищем ошибки в построение (7. толщина объектов 0,3)

  - На панели инструментов выбираем инструмент «Эллипс»

  - Рисуем круг диаметром 0,3 мм

  - Увеличиваем макет (слева на панели инструментов кнопка с изображением лупы)

  - Перетаскивая круг в видимые узкие места внутри объектов, определяем наличие мест, где расстояние внутри объектов или их частей <0,3 мм

В случае обнаружения объектов, толщина которых меньше 0,3 мм, такие объекты следует увеличить. Либо расширить расстояние между линиями объектов, расстояние между которыми <0,3 мм наиболее часто это встречается в шрифтах с засечками, в случае если толщина объекта (не путать с толщиной линии объекта «абрисом») менее 0,2 мм, эти места могут легко сломаться и не будут видны на тиснении.

Правило 7: . Каждый объект должен быть построен по минимально возможному количеству точек.

- Ищем ошибки в построение 8. Количество ключевых и лишних точек.

  - Выделяем всё Ctrl + A

  - Переходим в меню монтаж – разгруппировать всё

  - Далее меню монтаж - объединить

  - Увеличиваем макет (слева на панели инструментов кнопка с изображением лупы)

  - Выбираем «инструмент формы» на панели инструментов (слева)

  - Щелкаем этим инструментом по макету, и видим точки, по которым построен объект.

Как правило, при импорте / векторизации (из растра) объекты построены иррационально.

Например, для того чтобы нарисовать круг – достаточно 4 точки, в неправильном макете окружность может быть построена по сотням, а иногда и тысячам точек – это никуда не годится, необходимо выделить и удалить ненужные точки, оставив только ключевые, в случае круга – это верхняя, нижняя, левая и правая, в других случаях опционально.

(см. иллюстрацию 5)

| № | Не правильно | Правильно |
| --- | --- | --- |
|  | Объект построен по множеству точек, в которых нет необходимости | Ненужные точки – удалены, при этом внешний вид объекта – не изменен |

Правило 8: Минимальная высота символов (букв и цифр) должна быть 2 мм.

Размер гравируемого изображения включая круги должен быть на 2-2.5 мм. меньше заготовки на которой будет сделана гравировка.

Параметры текста от диаметра:

- диаметр 20-25 мм., текст по кругу стандартно до 25 знаков;

- диаметр 30 мм., текст по кругу стандартно до 30 знаков;

- диаметр 40 мм., текст по кругу стандартно до 45 знаков;

Именно ММ. (миллиметров), а не ПП (пунктов). Проверьте, в каких единицах у Вас макет.

Если у Вас печать на 30мм, то изображение для гравировки должна вписываться в окружность на 2-2.5 мм меньше, т. е 27,5 – 28 мм.

Примечание: 	Все объекты должны быть не сгруппированы (Ctrl+G), а объединены (Ctrl+L)

Данные рекомендации относятся к изготовлению клише методом фрезеровки, а не травления.

Следование данным рекомендациям поможет Вам сэкономить время на изготовление клише и деньги на его доработку. Несоблюдение данных правил подразумевает платную доработку макета клише.

Гравировка выполняется конической фрезой\гравером с углом при вершине 40гр., там, где места между буквами\символами достаточно - глубина получается нужной величины.
Где линии рядом друг с другом, и не достаточно много места, и гравер\фреза не может опуститься на нужную глубину, не затронув соседние элементы, то и глубина гравировки будет меньше, в зависимости от расстояния между соседними элементами.